PPHU Janusz Socha

92-103 Łódź ul. Brzezińska 5/15						Łódź, 02.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01 na linię automatyczną do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania

Szanowni Państwo,

W projekcie WND-RPLD.03.02.00-00-139/11 realizujemy procedurę wyboru dostawcy linii automatycznej do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania i zapraszamy do złożenia oferty.

1. Zamawiającym jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Socha, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, NIP 726-000-53-92, REGON 470531064.

2. Tytuł realizowanego projektu brzmi „Smak innowacji”.

3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

4. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku w zakresie ceny określono wartość szacunkową zamówienia, która przekroczyła 14 000,00 €.

5. Dostawca linii automatycznej do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania w ramach niniejszego zamówienia zostanie wybrany w trybie konkursowym, w oparciu o ocenę jednego kryterium: najniższej całkowitej ceny oferty w zł netto, która stanowić będzie końcową cenę oferty. Rozpatrzone zostaną jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane parametry jakościowe, które jako opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączonym formularzu ofertowym, w sposób nie faworyzujący jakiegokolwiek zainteresowanego producenta lub dostawcy i nie utrudniający uczciwej konkurencji.

6. Oferty należy składać w formie pisemnej w miejscu podanym w punkcie 1 powyżej lub w formie elektronicznej na adres janusz@garmazeria-smak.pl, wykorzystując załączony w tym celu formularz. Ostateczny termin wpływu oferty na ww. adres lub do skrzynki e-mailowej upływa dnia 21.01.2013 r.

7. Ocena ofert nastąpi w dniu 22.01.2013 r. w siedzibie Zamawiającego podanej w punkcie 1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponował najniższą całkowitą cenę oferty w zł netto, spełniającej wszystkie wymagane parametry jakościowe.

8. O wyniku oceny ofert i udzielonym zamówieniu Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów niezwłocznie po zakończeniu oceny, w dniu 22.01.2013 r. Z Oferentem, któremu zostanie udzielone zamówienie, zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia, określająca strony umowy, cenę zamówienia, sposoby i terminy płatności i realizacji zamówienia, ewentualne kary za niedotrzymanie warunków umowy.

9. Ostateczny termin wykonania zamówienia ustala się na 30.04.2013 r.

10. W celu zapewnienia wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, podczas wyboru wykonawcy Zamawiający:

10.1. Podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym wyborze dostawcy i wybranej, najkorzystniejszej ofercie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej.

10.2. Wszystkim potencjalnym dostawcom gwarantuje jednakowe warunki udziału w postępowaniu i ocenę ich oferty według kryterium podanego w punkcie 5.

10.3. Dokumentuje w formie pisemnej przebieg całej procedury wyboru dostawcy urządzeń i podejmuje wszelkie starania w celu zachowania jej bezstronności i obiektywności.

10.4. Przestrzega „Zasad udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” oraz odpowiednich przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

Z poważaniem,

FORMULARZ OFERTOWY DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 01 na linię automatyczną do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu nr 01 w ramach projektu WND-RPLD.03.02.00-00-139/11 składamy następującą ofertę obejmującą linię automatyczną do pakowania w atmosferze ochronnej produktów po obróbce termicznej bez konieczności wcześniejszego ich schładzania, spełniającą wyszczególnione niżej parametry i kryteria:

| Lp. | Parametr | Wartość referencyjna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość folii górnej (miękka) | 420 mm |
| 2 | Szerokość folii dolnej (miękka) | 420 mm |
| 3 | Wydajność taktów/min | 5 ÷ 8 |
| 4 | Skok narzędzia | 300 mm |
| 5 | Odległość między narzędziem formującym a zgrzewającym | 1800 mm |
| 6 | Długość strefy załadowczej | 1100 mm |
| 7 | Głębokość formowania | do 100 mm |
| 8 | Średnica rolki folii dolnej i górnej | 400 mm |
| 9 | Średnica rdzenia rolki folii dolnej i górnej | 76 mm |
| 10 | Zasilanie elektryczne | 3x230/400 V |
| 11 | Ciśnienie sprężonego powietrza | 6 ÷ 8 bar |
| 12 | Temperatura wody chłodzącej | 15°C |
| 13 | Ciśnienie wody chłodzącej | 1 ÷ 2 bar |
|  | Kryterium |
| 14 | Odpowietrzanie opakowań poprzez otwory nacinane na skrawkach brzegowych folii dolnej |
| 15 | Instalacja dozowania MAP złożona ze zbiornika buforowego z zaworem gazowym, dozowanie MAP sterowane czasem i ciśnieniem |
| 16 | System formowania: narzędzie standardowe - podgrzewanie i formowanie za pomocą układu próżniowego, podgrzewanie folii bezpośrednio od góry |
| 17 | Fotoelektryczne sterowanie nadrukiem folii górnej do precyzyjnego pozycjonowania nadruku folii górnej względem wytłoczki |
| 18 | Sterowanie: mikroprocesorowe, zapamiętywanie do 10 programów |

| Całkowita cena oferty w zł netto, spełniająca wszystkie wymienione powyżej parametry i kryteria jakościowe, wynosi: | ………………………………… |
| --- | --- |

………………………………………………		………………………………………………

(miejsce i data)					(podpis i pieczątka)